Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 19/07

z dnia 25.04.2007r.

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach

I. 		INSTRUKCJA

REAGOWANIA NA SYGNAŁY CENTRALI

ALARMOWO-PRZECIWPOŻAROWEJ

(POLON 4200)

A Lampka 666 ZASILENIE świeci ciągle – centrala jest właściwie zasilana i przygotowana do wykrywania pożaru.

Gdy lampka 666 ZASILENIE miga – centrala sygnalizuje brak jednego z napięć nasilających, odczytać na ekranie rodzaj uszkodzeń przyciskając przycisk 888 USZKODZENIE. Dłużej trwający taki stan należy zgłosić konserwatorowi centrali.

B Lampka 555 lub 888 lub 3133 lub 3163 świeci – to STAN USZKODZENIA.

NALEŻY:

- potwierdzić przyjęcie sygnału przyciskiem 111 POTWIERDZENIE, wyłączy się sygnał dźwiękowy;

- odczytać na ekranie rodzaj uszkodzeń przyciskając przycisk 888 USZKODZENIE;

- powiadomić konserwatora centrali.

C Lampka 171 ALARM miga oraz świeci duży napis POŻAR – to ALARM POŻAROWY.

NALEŻY:

- potwierdzić przyjęcie sygnału przyciskiem 111 POTWIERDZENIE, wyłączy się sygnał dźwiękowy;

- odczytać na ekranie miejsce pochodzenia alarmu;

- udać się na rozpoznanie do miejsca pochodzenia alarmu;

- uruchomić najbliższy przycisk pożarowy w celu wezwania posiłków i rozpocząć gaszenie własnymi

siłami lub ;

- gdyby alarm okazał się fałszywy – wrócić do centrali i skasować lampki wg wskazówek                        z punktu F.

Centrala powinna wrócić do stanu dozorowania – jeżeli nie, powiadomić konserwatora.

D Lampka 3123 lub 3153 świeci – włączone są urządzenia alarmowe oraz powiadomiona Straż Pożarna.

Jeżeli alarm okazał się fałszywy i nie zdążyliśmy zablokować transmisji

NALEŻY:

- powiadomić Straż Pożarną o pomyłce;

- skasować lampki wg wskazówek z punktu F.

E Lampka 3113 świeci – to ALARM TECHNICZNY związany ze współpracującymi urządzeniami

NALEŻY:

- potwierdzić przyjęcie sygnału przyciskiem 111 POTWIERDZENIE, wyłączy się sygnał dźwiękowy;

- na wyświetlaczu LCD odczytać rodzaj alarmu technicznego naciskając przycisk 3113 ALARM TECHNICZNY;

- powiadomić konserwatora centrali.

F Kasowanie lampek – nacisnąć przycisk 121 KASOWANIE, nacisnąć przycisk ENTER, wybrać                                  na klawiaturze cyfrowej kod dostępu, potwierdzić go przyciskiem ENTER i ponownie wcisnąć przycisk 121 KASOWANIE.

G Centrala bez nadzoru – gdy pozostawiamy centralę bez nadzoru: wybrać na klawiaturze cyfrowej                      kod dostępu, potwierdzić go przyciskiem ENTER i wcisnąć przycisk 131 PERSONEL NIEOBECNY.                     Po powrocie do centrali powtórzyć operację – centrala powróci  do stanu normalnej pracy.

H Brak reakcji na sygnał alarmu pożarowego spowoduje po 10 minutach automatyczne połączenie z centralą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Straży Pożarnej w Strzelnie.

NALEŻY:

- niezwłocznie poinformować Kierownika Działu Terapeutyczno-Organizacyjnego i Usług Opiekuńczych

- podjąć działania przewidziane przepisami Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego stanowiącej załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 29/06 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach                            z dnia 31.07.2006r. w sprawie postępowania na wypadek pożaru, wojny lub ataku terrorystycznego                        w Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach.

KONSERWATOR………………………………………………………………………………………………

CENTRALI: 		Eugeniusz Wojciechowski tel.  500 896 404…………………………………….

OSOBA                  …………...…………………………………………………………………………

ODPOWIEDZIALNA:       Kierownik Działu TO 2 tel. 601813783…………………………………   …

II. 		INSTRUKCJA

REAGOWANIA NA SYGNAŁY CENTRALI

PRZYZYWOWO-ALARMOWEJ

A Przyciśnięcie przycisku lub energiczne napięcie linki urządzenia przyzywowego                                                      znajdującego się w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania Mieszkankom Domu spowoduje:

- włączenie się sygnału dźwiękowego w obrębie tablicy synoptycznej,

- sygnał świetlny umiejscowiony na tablicy synoptycznej wskaże lokalizację alarmu,

- na monitorze komputera zostanie precyzyjnie określone miejsce wystąpienia alarmu,

- sygnalizator świetlny i dźwiękowy umieszczony nad drzwiami wskaże dokładną lokalizację alarm.

- telefon komórkowy znajdujący się w dyspozycji pracownika pełniącego dyżur otrzyma powiadomienie w formie sms o wystąpieniu alarmu.

NALEŻY:

- niezwłocznie udać się na miejsce wystąpienia alarmu, podjąć działania właściwe dla jego specyfiki, następnie wyłączyć alarm przy pomocy karty magnetycznej.

- po powrocie do pomieszczenia socjalnego wyłączyć alarm przyciskiem kasującym umieszczonym w obudowie centrali.

B Wszystkie przypadki załączenia alarmu rejestrowane są w systemie komputera.